Hoja 4				 Realizado  por  Sara Álvarez Camacho

Problema 3

Una escalera de longitud L=3 m y masa M=12 kg tiene su centro de masas a 1/3 de su longitud a partir de la base, el  extremo  A  se apoya sobre el suelo y el B está apoyado sobre una pared  vertical a una altura h=2.5 m sobre el suelo, no rozando con ella. ¿Qué fuerzas ejercen la pared y el suelo sobre la escalera?

NB					Datos:

3			m = 12kg

L = 3m

2’5							h = 2.5m

NA			CDM = 1/3.L

α

FR

P

Como conocemos dos de los lados del triángulo podemos halar por trigonometría el valor exacto de α y además como sabemos el valor de la masa podríamos hallar el peso:

Ahora analizamos las fuerzas para generar un sistema:

Fext   	  Eje x:     NB – FR = 0

Eje y:     NA – P = 0 	      Son dos ecuaciones y 3  incognitas  con   lo     que   necesitamos otra

ecuación más para poder resolver el sistema,

por eso usamos la de los momentos.

La suma de los momentos es igual a cero. Para obtener dicha expresión escogemos un punto del dibujo, en este caso el A y tomamos un sistema de referencia el cual gire en sentido horario. Una vez hecho esto se desplazan hacia el punto de referencia el resto de fuerzas que no pasan por A ( ya que las que pasan por A se hacen cero) y el momento de cada fuerza es la distancia a la que se encuentran por el valor de dicha fuerza ( debemos de tener en cuenta que aquí se nos da el valor del centro de masa para que sea a esa distancia a la que coloquemos el peso):

Así el sistema sería:

NB – FR = 0

NA – P = 0

Resolvemos:

- FR  = 			        = 26 N

- NA  =  P  =  117’6 N

# Text boxes

B

A