Alejandro Martín Moreno (Grupo 2)

( ¿Cuál es la altura mínima necesaria que debe tener una rampa para que al soltar un bloque de masa “m”, que se encuentra inicialmente en reposo (v0= 0m/s), de una vuelta en una circunferencia, de radio “R”, que se sitúa al final de esta?

Aplicamos el Teorema de Conservación de la Energía:

(½·m·(V(A))²) + u(A) = (½·m·(V(B))²) + u(B)

(½·m·(0)²) + m·g·h(A)  = (½·m·(√(g·R))²) + m·g·(2R)

O +  m·g·h(A) = (½·m·(g·R))  +  m·g·(2R)

h(A)=                           +                              ;           h(A)= ½·R + 2 ·R  ;             h(A)=                             ;        h(A)=

Solución: La altura desde la que hay que lanzar el bloque es

# Text boxes

h?

La vel. En este punto no tiene por qué

ser cero.

Fuerzas que actúan en este punto(B):

- Peso: (m·g)

- Normal: N

- Masa: m

- Aceleración normal: (v² / R)

(m·g) + N= m· an

m · g + N = m ·( v² / R)

g= ( v² / R)

### V(B)= √(g·R)

Cuando el bloque está en el punto límite, la   N= 0

B

A

Ec

Ep

Energía cinética (Ec)=  ½·m·V²

Energía potencial (Ep)= m·g·h

V(A)= 0m/s (está en reposo)

V(B)= √(g·R)

h(B) = 2R (la altura en B es el diámetro de la circunferencia)

h(B)

V(B)

½·m·g·R

m·g

m·g·2R

m·g

R + 4R

2

5R

2