Problema resuelto por Apolonia Glez Hdez.

Hoja 4.

PROBLEMA 1:

La viga AB es uniforme y tiene una masa de 100 kg. Descansa en sus extremos A y B y soporta las masas como se indica en la figura. Calcular la reacción en los soportes.

- Fórmulas a usar:

∑ Fx = 0

∑ Fy = 0

∑ MA =0

- Hallamos las fuerzas en el eje x y en el eje y y las igualamos a 0.

-  Fuerzas en el eje x:

∑ Fx = 0  ( no hay ninguna fuerza en el eje x, ya que suponemos que no hay fuerza de rozamiento entre la barra y los soportes A y B )

- Fuerzas en el eje y:

∑ Fy = 0    →            NA + NB – P1 – P2 – P3 = 0

NA + NB – m1 ·g – m2 ·g – m3 ·g = 0

NA + NB – 50·9’8 – 150·9’8 -100·9’8 = 0

NA + NB = 2490 N

( Queremos hallar las dos reacciones, pero en esta ecuación nos encontramos con las dos incógnitas a resolver sin poder despejar ninguna de las dos )

- Pasamos a hallar el momento respecto del punto A:

( Éste  es el convenio que hemos utilizado )

∑ MA =0    →     r · P1 + r · P2 + r · P3 – r · NB  = 0

0’5·(9’8·50) + 2’5·(9’8·150) +1’5·(9’8·100) – 3· NB = 0

5390N – 3· NB = 0

NB   = -5390/(-3)

NB = 1796’67N

( Ahora sustituimos en la ecuación anterior para hallar la reacción en A)

NA + NB = 2490 N

NA + 1796’67N = 2490N

NA = 693,33N