Tipo de examen:

Consta de tres preguntas de teoría y 4 cuestiones de prácticas.

Teoría:

Dos de las preguntas de teoría serán algunas de las siguientes 9 preguntas que vienen a continuación. La tercera pregunta de teoría corresponde a un grupo de 10 cuestiones de teoría.

Cuestiones de Prácticas:

Serán 4 cuestiones relacionadas con las prácticas.

- Coeficientes de Einstein para la radiación.

- Obtener la fórmula fundamental de la espectroscopia de absorción. Explica su utilidad si, por ejemplo, se conoce la fuerza de oscilador de la transición a→d (ver figura de niveles de la segunda cuestión de practicas).

- Demuestra que en un sistema de dos niveles no se puede lograr la inversión de población bajo bombeo óptico.

- Comenta las características principales de las lámparas cuyos espectros se muestran en la siguiente figura.

- Condición umbral para un láser (con y sin pérdidas).

- Método de Contaje de Fotones. Comenta la siguiente figura. ¿Con este sistema se mejora la relación señal/ruido frente a una adquisición normal?

- Explica las características generales de los detectores (Responsividad espectral, Tiempo de respuesta, Rango de linealidad, NEP, Detectividad, …).

- Tipos detectores y características principales.

- Explica el funcionamiento de un espectrofotómetro como el que se indica en la figura. Explicando las fuentes de luz, redes, detectores y la magnitud física que se mide.

La tercera pregunta de teoría corresponderá a un conjunto de 10 cuestiones (por ejemplo):

3. Explica lo que indican los siguientes términos: 1) Deuterio, 2) Detectividad, 3) Irradiancia, 4) termopila, 5) dispersión en un monocromador, 6) emisividad, 7) NEP, 8) función trabajo, 9) termopila, 10) Densidad Óptica.

3. Explica lo que indican los siguientes términos: 1) cuerpo gris, 2) Lámpara de mercurio, 3) Fotocátodo, 4) Función trabajo, 5) dispersión en un monocromador, 6) dinodo, 7) NEP, 8) Detector fotoconductor, 9) piroeléctrico, 10) Coeficiente de absorción y su relación con la Densidad Óptica.

3. Explica lo que indican los siguientes términos: 1) Deuterio, 2) Lámpara de Mercurio, 3) lámpara de Arco de Xenon, 4) piroeléctrico, 5) dispersión en un monocromador, 6) cuerpo gris, 7) NEP, 8) función trabajo, 9) termopila, 10) Coeficiente de absorción y demuestra su relación con la Densidad Óptica.

3. Explica lo que indican los siguientes términos: 1) cuerpo gris, 2) Lámpara de mercurio, 3) Rango de linealidad en un detector, 4) Función trabajo, 5) dispersión en un monocromador, 6) fotocátodo, 7) Tiempo de respuesta de un detector, 8) Detector fotodiodo, 9) termopila, 10) Demuestra la relación matemática entre el coeficiente de absorción y su relación con la Densidad Óptica.