## EXAMEN PARA AUTOEVALUACION

# C1) Demuestra la siguiente igualdad

Ayuda:

C2) Demuestra la unicidad de la solución con las condiciones de Dirichlet o Neumann

Ayuda (1ª Identidad de Green):

C3) Demuestra que la energía de un conjunto de conductores puede ser expresada por .

P1) Considera un condensador cilíndrico relleno con un medio dieléctrico con conductividad y permitividad . Calcula la resistencia entre las placas y la capacidad del sistema.

P2) Se tiene una esfera semisumergida en un medio con permitividad . Calcula:

- El campo eléctrico y el vector desplazamiento en todos los puntos del espacio.

- Las densidades de carga libre en el conductor y las densidades de carga de polarización en el medio.

- Suponiendo que el conductor está a un potencial V y el medio tiene una conductividad calcula la intensidad de corriente que pasa del conductor al medio.

Q



R

