PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA

TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS: HIDROLOGÍA

Centros de Masa 	Hoja 5

- Localizar el centro de masas de la siguiente figura.

Solución: XCDM= 46.2 mm, YCDM= 47.8 mm

(2) Obtener las reacciones en los apoyos de la viga para las condiciones de carga indicadas.

Solución: NA= 675  N, NB = - 1350 N

(3) Determinar el valor permitido del espesor a del dique rectangular para que éste no voltee respecto al punto A. Suponer que existe un sello en B que no permite el paso de agua por debajo del dique.

Peso específico del agua = 62.4 lb/ft3

Peso específico del hormigón = 150 lb/ft3

Solución: a= 4.47 ft

(4) La compuerta de acción rápida AB tiene un ancho de 1.75 ft y se mantiene en su posición cerrada por un cable vertical AC y por bisagras en B. Determinar la tensión del cable AC sabiendo que la compuerta se abre para una profundidad de 5.18 ft.

Peso específico del agua = 62.4 lb/ft3

Peso específico del hormigón = 150 lb/ft3

Solución: T= 800 lb

# Text boxes

4.5 m

1200 N/m

A                                                    B

1500 N/m

A                B

12 ft

a

1.5 ft

2 ft

1 ft

C

B

A

X

Y

42 mm     26 mm

48 mm

32 mm

Y

X