SOLUCIÓN PROBLEMA 5 (HOJA 4)

En la figura se muestra una estructura bidimensional, donde las barras    diagonales y horizontales tienen, respectivamente, una longitud de 50 cm y 60 cm. Se  supone que todas las uniones son articulaciones sin rozamiento y que los pesos de las barras son despreciables.

a) ¿Qué barras pueden reemplazarse por cables flexibles, para la configuración de carga que se indica en la figura?

b) Encontrar las fuerzas a que están sometidas las barras  BD y DE.

B                D                F

A               C                  E                G

Los apoyos sólo limitan el movimiento en la vertical, por lo que la reacción en cada uno de ellos va a ser Normal.

PASOS A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN:

1º) Se analiza el sólido en su conjunto:

Fy = 0;     RA + RG – 600·g = 0

MA = 0;   120· 600·g – 180· RG = 0             Tomando g= 10 m/s²;

RA= 2000 N

RG = 4000 N

2º) Se aplica el Método de los Nudos:

Se supone que todas las fuerzas que actúan sobre las barras del sistema son Fuerzas de Extensión. Si resultaran fuerzas negativas, indicaría que las fuerzas son de Compresión.

Las Fuerzas que actúan sobre cada uno de los nudos son:

NUDO A:              	            cos = 30/50;

= arccos (3/5)=53º7’48’’

A    FAC                                                   Fy = 0;     RA + FAB · sen = 0

Fx = 0;    FAC  + FAB · cos  = 0

FAB = -2500N

FAC =  1500N

NUDO B:

FBD

Fy = 0;    - FBA · sen - FBC · sen = 0

Fx = 0;    FBC  · cos + FBD - FBA · cos  = 0

FBA= FAB ;    FBC= 2500N

FBD= -3000N

NUDO C:

FCA     FCE Fy = 0;    FCB · sen + FCD · sen = 0

Fx = 0;   - FBC  · cos + FCD · cos  + FCE - FCA = 0

FCB= FBC ;    FCD= -2500N

FCA=FAC     FCE=  -4500N

NUDO D:

FBD

Fy = 0;    -FDC · sen - FDE · sen = 0

Fx = 0;   - FDC  · cos + FDE · cos  - FDB + FDF= 0

FDC= FCD ;    FDE=  2500N

FDF=  -6000N

NUDO E:

gFy = 0;    FED · sen + FEF · sen - 600·g = 0

Fx = 0;   - FED  · cos + FEF · cos  + FEG - FEC = 0

FED= FDE ;    FEF=  5000N

FEG= -6000N

NUDO F:

FFD

Fy = 0;    -FFE · sen - FFG · sen = 0

Fx = 0;   - FFD - FFE · cos + FFG · cos = 0

FEF = FFE ;    FFG=  -5000N

FFD=  -6000N

NUDO G:

FGE Fy = 0;     RG + FGF · sen = 0

Fx = 0;   - FGF  · cos - FGE = 0

FGF = FFG ;    FGE= 3000N

- Las barras que pueden reemplazarse por cables flexibles son aquellas que sufren una extensión, es decir aquellas cuyas fuerzas son positivas. Y son :

AC, BC, DE, EF, EG

- Las fuerzas son:

FBD=  -3000N

FDE=  2500N

# Text boxes

600 Kg

FAB

RA

FBA

FBC

FCB

FCD

FDC

FDF

FDE

FEF

FED

FEG

FFG

FFE

RG

FCB

FEC