Una viga uniforme que pesa 600 Kg. se mantiene en una posición horizontal por medio de dos cables de grúa. Determínese el ángulo  y la tensión en cada cable.

SOLUCIÓN:

1)         ∑ Fx = T2·sen30º-T1·cosα = 0

2)         ∑ Fy = T2·cos30º+T1·senα-600g = 0

3)         ∑Mb = T1·senα·6-4·600g = 0

T1 = =

2)    T2·cos30º+T1·senα-600g = 0

Sustituimos el valor de T1 en la ecuación 2:

T2·cos 30º+senα-600g = 0

T2 = =  T2 = 2263,21 N

A continuación sustituimos el valor de T1 en la ecuación 1):

2263,21·sen30º -·cosα = 0

1131,60 – 400g·tgα = 0

tgα = = 0,288	arctg 0,288 = α = 16,10º

Cuando obtenemos el valor de α, lo sustituimos en el valor de T1 primeramente obtenido:

T1 = = 	                                       T1 = =   T1 = 14151,62N

# Text boxes

2 m                      6 m

A                               B



30º