Una ciénaga de agua dulce se desagua al océano a través de una compuerta de 4 ft de ancho y 3 ft de alto. La compuerta se sostiene por medio de bisagras localizadas a lo largo de su cubierta superior en A y de amarres en un umbral B. En cierto momento, el nivel del agua es como se indica en la figura. Determínese la fuerza que ejerce el umbral (B) sobre la puerta y la reacción de la bisagra en A.

Nota: Peso esp. del agua salada= 64 lb/ft3, Peso esp. Del agua dulce= 62,4 lb/ft3

Océano (2)

Cienaga (1)

9 ft

6 ft                                                      A

3 ft

B

P2 = 64 lb/ ft 3

P1= 62,4 lb/ ft 3

CÁLCULO DE FUERZAS

3 P1

3

(0)

6 P1

P1              P1

P1                P1

Σ                      P1              P1

Σ                      P1

Σ                       P1

A= 13,5 . 62,4 . 4 (Espesor) = 3369,6 lb

P2 6

3

(0)

P2  9

P                 P

P                  P

P                 P

Σ                        P2

Σ                         P2

A= 22,5 . 64 . 4 (Espesor) = 5760 lb

ECUACIONES DE LA ESTÉTICA SOBRE LA VISAGRA

Ay

Ax

FH2

F H1

1,40 ft

1,33 ft

B

NO TRASLADA:

Σ Fx = 0                      +

Σ Fy = 0	+

Ax + F H1  + B – FH2 = 0 ;           Ax = - FH1 – B + FH2

Ay = 0	       Ax = 1194,144 lb

Ax + 3369,6 + B – 5760 = 0

Ay = 0

NO ROTA:             +         Σ M (A) = 0

Ay  .  0 + Ax  .  0 – FH1 . 1,67 + FH2 x 1,60 – B . 3 = 0

- FH1  .  1,67 + FH2 . 1,60 = B . 3

FH2 . 1,60 – FH1 . 1,67                 5760 . 1,60 – 3369,6 . 1,67

B = 	=  	=   1196,256 lb

3	 3