HOJA 1: DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA

Silvia Medina Sanfiel

(3) Calcular, despreciando las masas de las cuerdas y  de  las poleas, las aceleraciones y tensiones de las masas m1, m2 y m3 de la figura 3 (m1=2 Kg, m2=6 Kg, m3=4 Kg).

a) Dibujamos cada una de las tensiones que ejercen sobre las cuerdas y las poleas.

p1

a1

X

p2

P1 = m1 · g

a3	       a2

P3 = m3 · g

P2 = m2 · g

Datos:

T1	     m1=2 Kg

T2	     m2=6 Kg

a1,  a2 y a3 =  aceleración de las masas	     m3=4 Kg

P1, P2 y P3 =  peso de las masas

p1=   polea 1

p2=   polea 2

b) Planteamos y resolvemos las ecuaciones para hallar las tensiones y las aceleraciones de las masas, teniendo en cuenta que:

a1 =  - ap 2

a 2=  ap 2 + ar2            ar2 =  - ar3

a3 =  ap 2 + ar3

Masa 1:

(1)   T1 - m1  · g = m1 · a1

Masa 2:

(2)   T2 - m2  · g  = m2 ·  a2

Masa 3:

(3)   T2   - m 3 · g = m 3 ·  a3

Aplicamos en la p2 la 2ª ley de newton:

t1 - t2  - t2  = m1 ·  a1          ya que su masa es 0

(4)    T1  = 2 · t2

c) Como resultado tenemos 7 ecuaciones y 7 incógnitas:

Ecuaciones: -

(1)   T1 - m1  · g = m1 · a1

(2)   T2 - m2  · g  = m2 ·  a2

(3)   T2   - m 3 · g = m 3 ·  a3

(4)   T1  = 2 · t2

(5)   a1 = - ap 2

(6)   a 2=  ap 2 + ar2

(7)   a3 =  ap 2 – ar2

Incógnitas:

(1)   T1

(2)   T2

(3)   a1

(4)   a2

(5)   ar2

(6)   a3

(7)   ap 2

# Text boxes

m1

m3

m2

Fig.3