EJERCICIO 1

En la figura se representa una tubería en la que fluye un líquido de densidad relativa s1. Se ha dispuesto un manómetro en “U”, abierto a la atmósfera, cuyo líquido manométrico tiene una densidad relativa s2. Si la presión atmosférica local equivale a 755mm de mercurio (sHg= 13,6) y agua =1000kg/m3, determine:

- El valor de la presión atmosférica local en Pascal y su equivalente en centímetros de columna de agua.

- El valor relativo de la presión en el punto M, y su equivalente en centímetros de columna de agua

- El valor absoluto de la presión en el punto M y su equivalente en centímetros columna de agua.

Considere que:

| Variables | Juego de datos 1 | Juego de datos 2 | Juego de datos 3 | Juego de datos 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 |
| S2 | 7,3 | 4,3 | 13,6 | 13,6 |
| H1(cm) | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 2,6 |
| H2(cm) | 10,0 | 6,2 | 12,0 | -3,0 |

Sol.

- P= 100729,08 N/m2 y hagua= 1026,8cm de agua

b)

|  | Valor relativo de la presión en cm.c.a. | Valor relativo de la presión en Pa |
| --- | --- | --- |
| Juego de datos 1 | 69,5 | 6817,95 |
| Juego de datos 2 | 13,16 | 1291,0 |
| Juego de datos 3 | 152,8 | 14989,68 |
| Juego de datos 4 | -51,2 | -5022,72 |

c)

|  | Valor absoluto de la Presión en PM en Pa | Equivalente en columna de agua |
| --- | --- | --- |
| Juego de datos 1 | 107547,05 | 1096,3 |
| Juego de datos 2 | 102020,1 | 1040,0 |
| Juego de datos 3 | 115718,78 | 1180,0 |
| Juego de datos 4 | 95706,38 | 976,0 |

EJERCICIO 2

En la figura se muestran dos depósitos conectados mediante un manómetro con dos líquidos. Determinas los valores de la presión en “A”, en centímetros de columna de agua equivalente y h2 también en cm. Nótese que h2 debe estar en valor de columna del líquido correspondiente.

| Variables | Juego de datos 1 | Juego de datos 2 | Juego de datos 3 | Juego de datos 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 13,6 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| S2 | 0,85 | 8,0 | 4,0 | 7,0 |
| H1(cm) | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| H2(cm) | 201,18 | 120,97 | 22,75 | 164,43 |
| H3(cm) | 60,0 | 16,0 | 120,0 | 32,0 |
| Pa(kPa) | 130,0 | -40,0 | 150,0 | -25,0 |
| Ha(cm.c.a.) | 1325 | -407,75 | 1529,0 | -255 |