Problema resuelto por Silvia Sálamo Salazar.

5) Se tiene cuatro conductores rectos indefinidos por los que circula una intensidad de corriente I, tal y como se muestra en la figura. Calcular:

- El campo magnético en el punto 0.

- La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor 1.

El campo magnético en el punto 0.

Pitágoras:

El Campo Magnético creado por un conductor rectilíneo de corriente I (calculado por la Ley de Ampère) sería el siguiente:

Teniendo en cuenta la figura:

(cos 45i + sen 45j)

(cos 45i – sen 45j)

El campo total sería la suma de los cuatro campos.

La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor 1.

Según la figura se dibujan los vectores del campo magnético que actúan sobre el conductor 1. Teniendo en cuenta la Ley de Ampère para un hilo infinito:

Se aplica primero el principio de superposición para calcular el campo magnético creado por todos los hilos en el conductor 1:

T= 2+3+4

T =   (-j) +   (i) +  (cos 45i + sen 45j)	(1)

El campo magnético creado por todos los hilos es constante sobre el conductor 1 por lo tanto la fuerza puede ser calculada por:

(2)

y al sustituir (1) en (2) se obtiene:

(i + 3j)